Наручилац: Градска управа Бор

Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

ПИБ: 100568330

Матични број:  07208529

- ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача -

у отвореном поступаку јавне набавке радова - Замена столарије

у спортској сали ОШ “3. октобар” Бор

- редни број: ЈН ГУ 72-Р/2019 -

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

1. Потенцијални понуђач је дана 19.09.2019.године поставио следеће питање?

- У Предмеру и предрачуну радова на појединим позицијама захтевате мутно(орнамент) стакло. На тржишту РС не постоји мутно (орнамент) стакло од 6мм. Да ли прихватате да струка од 6мм буде обично провидно стакло или да буде мутно (орнамент)  од  4мм?

На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-673/2019-III-01 од 02.09.2019., дала је дана 20.09.2019.године следећи одговор:

-   Све позиције у предмеру и предрачуну радова на којима се помиње постављање мутног стакла треба да гласе „(мутно стакло) – pamplex 3.3.1+16+6f, где  је  6f тзв. флоат (прозирно) стакло, дебљине d=6 mm, а 3.3.1 је  pamplex дебљине 3+3 mm, са фолијом дебљине 1  mm, која се лепи између ова два слоја. У питању су позиције 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 и 1.7. У том смислу, није могућа измена конкурсне документације на начин да се смањи дебљина стакла, односно постављање прозирног стакла на наведеним позицијама.

***Додатна појашњења и одговори на питања потенцијаних понуђача су  саставни део конкурсне документације ***

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН ГУ 72-Р/2019